## Slide 1
Robot Reconnaisseur de menace
Projet robotique 2025
Professeur : Seddiki Lynda
Tugba Bulut et Chloé Makoundou

## Slide 2
Sommaire
  Introduction
  Méthodologie
  Résultat
  Démonstration
  Conclusion

## Slide 3
Introduction
Sujet : Conception d'un robot mobile autonome capable de suivre une cible spécifique à une distance donnée.
Problématique : Comment permettre à un robot d'identifier une cible par sa couleur
1

## Slide 4
Methodologie
Environnement de travail
  WSL et Interface graphique (Chloe)
  VM Linux Ubuntu 20.04.6 (Tugba)
  Gazebo pour la simulation 3D
  ROS Noetic (Robot Operating System)
  OpenCV (Computer Vision) pour le traitement d'image en temps réel.
  Python pour la logique de contrôle
2

## Slide 5
Methodologie
Robot Turtlebot sim Waffle :
Un robot en forme de gaufre qui possède une caméra
3
Création d’un monde personnalisé → fichier “.world”

## Slide 6
Methodologie
Detection d’objet
  Traitement d’image
  HSV : meilleure stabilité
  Filtrage : Application d’un masque binaire
  Algo de selection : identification des contours
min(contours)
  Calcul de l’erreur : mesure du décentrement
4

## Slide 7
Methodologie
Contrôle du robot (Navigation)
  Lissage (Filtering) : éviter les mouvements saccadés
  Algo proportionnel : Calcul de la vitesse de rotation (angular.z) en multipliant l’erreur par un gain (Kp - 0.0003)
  Logique de decision :
    Suivi → Progression lineaire vers cible
    Arrêt → Stop automatique
    Recherche → Rotation sur place en cas de perte de visibilité de la cible
5

## Slide 8
Résultats
  Stabilité de navigation : Grâce au filtrage des données et au gain Kp optimisé, le robot suit sa cible
  Distinction : le robot distingue bien plusieurs objets rouge
  Gestion de distance : Precision de l’arrêt
6

## Slide 9
Démonstration
7

## Slide 10
8
Conclusion
Pour conclure, nous avons
mené à bien notre projet, nous maitrisons l’environnement ROS + Gazebo
Les difficultés rencontrées
  L’installation de ROS + Gazebo
  La gestion du monde
  coder le follower
  coder les déplacements du robot
Améliorations à faire
  Donner la possibilité au robot
  d’encercler la “menace”
  Integration capteur LiDAR
  Réseau de neurone (YOLO)

## Slide 11
Merci !